## Slide 1
Klarälven vid Branäs (foto: Peter Belin, SYNLAB)
KLARÄLVEN 2019

## Slide 2
INNEHÅLL
Avrinningsområdet
Väderförhållanden
Vattenföring
Ämnestransport/arealförlust
Vattenkemi
Växtplankton
Bottenfauna
Kiselalger
Sammanfattning
Egenkontroll deponier
Bedömningsgrunder
Notes: Slutsatserna från de biologiska undersökningarna redovisas huvudsakligen ”inbakade” under rubriken Vattenkemi.

## Slide 3
AVRINNINGSOMRÅDET
Skoghallsådran
11 800 km2 , varav 6 500 km2 i Värmland
• Huvudfåran
• Halgån
• Uvån
• Baggstabäcken
• Dömleälven/Kvarntorpsån
• Karlstadsområdet

## Slide 4
AVRINNINGSOMRÅDET-markanvändning
Chart: 
| Skogsmark (62 %) | Myr- och våtmark (13 %) | Kalfjäll o. tunna jordar (11 %) | Sjö och vattendrag (7 %) | Hedmark och övrig mark (5 %) | Jordbruksmark (2 %) | Tätort o. hårdgjorda ytor (1 %)
 | 61.79 | 13.13 | 10.6 | 7.23 | 4.59 | 1.97 | 0.69
Notes: Avser Klarälven vid Almar. 75 % skogs- och myrmark, bara 2 % jordbruksmark.

## Slide 5
AVRINNINGSOMRÅDET-utsläppskällor
• Reningsverk
• Fiskodling
• Metallindustri
• Deponier
Notes: Fiskodling: Gustava Lax AB (Framsjön-Knon)
Metallindustri: Uddeholms AB (Värmullen), Voestalpine Precision Strip AB (Baggstabäcken)
Deponier: Holkesmossen (Görsjöbäcken), Djupdalen (Färjestadsbäcken)

## Slide 6: Väder och vattenföring
Foto: www. fotoakuten.se
Foto: www. fotoakuten.se
Notes: VÄDERFÖRHÅLLANDEN

## Slide 7
VÄDERFÖRHÅLLANDEN
Notes: Medelvärde 1961-1990: 3,2 °C, årsmedeltemperatur 2019: 5,2 °C
Det var bara maj och oktober som var kallare än vanligt. Februari, april och december var 4-6 °C varmare än normalt.

## Slide 8
VÄDERFÖRHÅLLANDEN
Notes: Medelvärde 1961-1990: 671 mm, årsnederbörd 2018: 816 mm (+22 %).
Mindre nederbörd än vanligt i främst april och juni. Över normal nederbördsmängd i februari, mars och maj samt augusti till och med december.

## Slide 9
Foto: www. fotoakuten.se
Väder och vattenföring
Foto: www. fotoakuten.se
Notes: VATTENFÖRING

## Slide 10
VATTENFÖRING
Notes: Medelvärde 1961-1990: 162 m3/s, årsmedelvärde 2019: 189 m3/s (+17 %). Svagt ökande tendens.

## Slide 11
VATTENFÖRING
Notes: Eftersom år 2019 var blötare än normalt var vattenföringen högre än vanligt, särskilt under hela perioden september t.o.m. december i både Uvån och Klarälven.

## Slide 12
VATTENFÖRING
Notes: Antalet dygn med nolltappning var ca 80-110 dagar i både Framsjöns (Knons) utlopp samt Uvån i Hagfors och Stjärnfors.

## Slide 13
Transport och arealförlust
stocksnap.io
Notes: ÄMNESTRANSPORT OCH AREALSPECIFIK FÖRLUST

## Slide 14
ÄMNESTRANSPORT OCH AREALFÖRLUST
Notes: Minskande transporter av näringsämnet fosfor trots ökande vattenföring indikerar minskad tillförsel från punktkällor och/eller förändrad markanvändning (nedläggning av jordbruksmark).

## Slide 15
ÄMNESTRANSPORT OCH AREALFÖRLUST
Notes: Även transporterna av näringsämnet kväve har minskat något trots ökande vattenföring.

## Slide 16
ÄMNESTRANSPORT OCH AREALFÖRLUST
Notes: Transporterna av syreförbrukande organiskt material följer vattenföringen mycket väl.

## Slide 17
ÄMNESTRANSPORT OCH AREALFÖRLUST
Mycket låga eller låga fosforförluster, ingen eller obetydlig avvikelse
Notes: Transporterna av fosfor per avrinningsområdesyta (arealspecifik förlust av fosfor) var mycket låga eller låga med ingen eller obetydlig avvikelse från beräknade jämför-/referensvärden.

## Slide 18
ÄMNESTRANSPORT OCH AREALFÖRLUST
Låga kväveförluster, ingen eller obetydlig avvikelse
Notes: Även transporterna av kväve per avrinningsområdesyta (arealspecifik förlust av kväve) var mycket låga eller låga med ingen eller obetydlig avvikelse från beräknade jämför-/referensvärden.

## Slide 19
Bedömningsgrunder
Numera HVMFS 2019:25
Notes: 19
För bedömningarna av vattnets kvalitet ur olika aspekter används både Naturvårdsverkets ”gamla” bedömningsgrunder från 1999 och Naturvårdsverkets/Havs- och vattenmyndighetens ”nya” bedömningsgrunder från 2007. De sistnämnda är införlivade i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, HVMFS 2019:25.

## Slide 20
BEDÖMNINGSGRUNDER
Naturvårdsverkets ”gamla” bedömningsgrunder (1999, Rapport 4913)
Klass 1 (t.ex. låg halt)
Klass 2 (t.ex. måttligt hög halt)
Klass 3 (t.ex. hög halt)
Klass 4 (t.ex. mycket hög halt)
Klass 5 (t.ex. extremt hög halt)
Naturvårdsverkets ”nya” bedömningsgrunder (2007, bilaga A till handbok 2007:4, HVMFS 2019:25)
Hög status
God status
Måttlig status
Otillfredsställande status
Dålig status
Notes: De ”nya” bedömningsgrunderna är mer utvecklade med ”inbyggda” referensvärden och är anpassade till vattenförvaltningen/ramdirektivet för vatten.

## Slide 21
VATTENKEMI
Notes: 21
Utrustning för provtagning av vatten i sjöar och vattendrag. Till vänster en Ruttnerhämtare, modell Limnos, och till vänster en käpphämtare, modell ”Spindeln”.

## Slide 22: Vattenkemi - näringstillstånd
Foto: www.fotoakuten.se
Näringsämnen
Notes: I sötvatten är det fosfor som är begränsande för den biologiska produktionen.

## Slide 23
Generellt hög näringsstatus (2017-2019), men god i Baggstabäcken (222a, 221) och otillfredsställande i Sundstatjärnet (Ka1).
Växtplankton indikerade hög näringsstatus i Visten (Fo1S), god i Framsjön (Ha32V) och Värmullen (Ha64N) samt dålig i Sundstatjärnet (expertbedömning 2019).
Bottenfaunan i Baggstabäcken påvisade hög näringsstatus uppströms Munkfors industri-område (2017-2019 + 2019), men kunde inte bedömas nedströms. I Färjestadsbäcken försämrades statusen från hög uppströms Djup-dalens avfallsanläggning till måttlig nedströms.
Kiselalger indikerade hög näringsstatus vid 6 av de 7 lokalerna. Sundstatjärnet erhöll dock måttlig status 2019 och god 2017-2019.
Halterna av ammoniakkväve underskred gränsvärden i HVMFS 2019:25
Näringsstatus
Notes: Bottenfaunan i Baggstabäcken nedströms Munkfors industriområde kunde inte bedömas p.g.a. för litet artunderlag.
Halterna av ammoniakkväve omräknas utifrån halterna av ammoniumkväve samt temperatur och pH-värden.

## Slide 24
TOC
Organiskt material
Syre
Notes: Det organiska materialet utgörs främst av brunfärgade humusämnen. Vid nedbrytning av organiskt material förbrukas syre, som på bilden provtas enligt den s.k. Winkler-metoden.

## Slide 25
Organiskt material
Mycket hög halt i Baggstabäcken uppströms Munkfors industriområde (222a)
Generellt låga eller måttligt höga TOC-halter (medelvärden 2019)
Höga halter i Halgån (205) och Baggstabäcken nedströms Munkfors industriområde (221)
Notes: Halter av organiskt material kan inte statusklassas enligt ”nya” bedömningsgrunder. Den mycket höga halten i Baggstabäcken uppströms industriområdet beror på påverkan från skogs- och myrmark (humusämnen).

## Slide 26
Syrgasstatus
Måttlig status i Kårebolssjön (To130) och Framsjön/Knon (Ha32V)
Hög status i Stor-Ullen (Ha85, årslägsta värden i bottenvatten 2019)
Dålig status i Värmullen (Ha64N)
God status i Visten (Fo1S) och Sundstatjärnet (Ka1)
Bottenfaunan indikerade syrerikt tillstånd i Visten, måttligt syrerikt tillstånd i Kårebolssjön och syrefattigt i Värmullen.
Notes: I Värmullen föregicks provtagningen den 6 augusti av mer än tre månader med nära nog nolltappning i Uvån vid Hagfors, vilket högst troligt bidragit till försämrad syretillgång. I Värmullen är det många gånger endast tofsmyggan Chaoborus flavicans som påträffas och även vid 2019 års undersökning förekom få arter utöver den. Denna art kan ansamlas i stora mängder i syrefattiga områden där det är fisktomt. I Framsjön (Knon) kunde bottenfaunan inte bedömas på grund av för litet artunderlag.

## Slide 27
Syretillstånd
Notes: I Värmullen rådde syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd på 6-10 meters djup vid provtagningen 6 augusti 2019. I Kårebolssjön var det svagt syretillstånd på 6-13 meters djup samma datum.

## Slide 28
Siktdjup
Klorofyll
Notes: Klorofyll och siktdjup kan statusklassas enligt de ”nya” bedömningsgrunderna.
Klorofyll ger ett grovt mått på mängden alger. Siktdjupet beror av vattnets färg och grumlighet. Grumlingen kan utgöras av alger och/eller lera.

## Slide 29
• Klorofyllhalten (augusti 2019)
bedömdes som mycket hög i
Sundstatjärnet
• Värmullen hade måttligt hög halt
• Framsjön (Knon), Kårebolssjön och
Visten hade låga halter
• Stor-Ullen, Visten och Kårebolssjön
erhöll hög status, Framsjön (Knon)
och Värmullen god status och
Sundstatjärnet dålig status (2017-19)
Klorofyll
• Stor-Ullen hade mycket låg halt

## Slide 30
• Siktdjupet (augusti 2019) var
mycket litet i Sundstatjärnet
• Värmullen och Kårebolssjön hade
litet siktdjup
• Framsjön (Knon), Visten och
Stor-Ullen hade måttligt stort siktdjup
• Stor-Ullen, Visten, Framsjön (Knon)
och Kårebolssjön erhöll hög status,
Värmullen god och Sundstatjärnet
dålig status (2017-2019)
Siktdjup

## Slide 31: Vattenkemi - surhet
Foto: www.fotoakuten.se
Notes: VATTENKEMI – Surhet / försurning

## Slide 32
Surhetstillstånd
Huvudsakligen svag eller god buffertkapacitet (årslägsta 2019)
Mycket svag buffertkapacitet i Halgån (205)
Ingen eller obetydlig buffertkapacitet i Baggstabäcken upp- (222a) och nedströms (221) samt Skoghallsådran (129)
Bottenfaunan i Baggstabäcken och Färjestadsbäcken upp- och nedströms påvisade måttligt sura förhållanden (dock sura i Baggstabäcken uppströms)
Kiselalger indikerade nära neutrala förhållanden i 6 av 7 lokaler (Halgån visade dock måttligt sura förhållanden)
Notes: Den dåliga buffertkapaciteten (motståndskraften mot försurning) i Baggstabäcken och Halgån orsakas av påverkan av sura humusämnen från skogs- och myrmark. I Skoghallsådran var orsaken troligen en surstöt i februari.

## Slide 33
Notes: VATTENKEMI - Metaller

## Slide 34
Metaller i Uvån
• Mycket låga eller låga medelhalter av
de metaller där bedömningsgrunder finns
• Medelavvikelsen klassades oftast som
ingen eller liten, men tydlig för zink (5 ggr)
och mycket stor för molybden (32 ggr)
• Inga halter överskred gränsvärden/
bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25
Notes: De förhöjda zinkhalterna i Uvån nedströms Hagfors (och Värmullen) kan bero på både utsläpp från nuvarande verksamhet vid Uddeholms AB, men även ”gamla synder” via läckage från omgivande mark och bottensediment. Haltförhöjningen av molybden orsakas främst av pågående verksamhet genom direkta utsläpp eller deponi.

## Slide 35
Metaller i Baggstabäcken
• Mycket låga eller låga medelhalter av fler-
talet metaller där bedömningsgrunder finns
• Dock måttligt höga medelhalter av bly
både upp- och nedströms (hög halt
nedströms i februari)
• Medelavvikelsen klassades oftast som
ingen eller liten, men tydlig för arsenik (9 ggr)
• Vid nedströmslokalen var bottenfaunan
fortsatt kraftigt störd
• Bedömningsgrunden avseende arsenik
(0,5 μg/l som årsmedelvärde, HVMFS
2019:25) överskreds nedströms, där 2019 års
medelhalt (efter subtraktion av en naturlig
bakgrundshalt på 0,20 μg/l) var 1,8 μg/l.
Notes: De förhöjda blyhalterna i Baggstabäcken nedströms Munkfors industriområde förklaras troligen främst av ”gamla synder” från bruket och det nedlagda Hörle tråd via läckage från omgivande mark och bottensediment. Provtagningsplatsen uppströms industriområdet påverkas av en nedlagd soptipp och fungerar därför dåligt som referensstation. Metallindustrin Voestalpine Precision Strip AB redovisade inga utsläpp av arsenik år 2019.

## Slide 36: Växtplankton
Gonyostomum semen
Cyanobakterien Anabaena curva
Pansarflagellaten Ceratium hirundinella
Grönalgen Pediastrum duplex
Notes: Vid undersökningar av växtplankton bedöms bl.a. risken för besvärsbildande alger. Det gäller Gonyostomum (bilden längst upp till vänster), som kan ge klåda vid bad och ställa till problem i vattenverk. Cyanobakterier/blågrönalger (bilden längst ned till höger) kan vara potentiellt giftbildande och därmed orsaka problem för badande och djur som dricker av vattnet.

## Slide 37
Växtplankton
• Kraftig algblomning av den potentiellt giftbildande blågrönalgen Dolichospermum
curvum i Sundstatjärnet vid provtagningen 9 augusti 2019.
• I Värmullen förekom Gonyostomum semen i mängder som kan ha varit besvärande
Notes: Eftersom Sundstatjärnet ligger centralt i Karlstad bör vattenkvaliteten övervakas och allmänheten upplysas om riskerna i samband med algblomningar. Sundstatjärnet har vid flera tidigare provtagningstillfällen uppvisat pågående blomningar av cyanobakterier. År 2019 noterades den största biomassan av blågrönalger sedan 2012.
Algen Gonyostomum semen kan hos känsliga personer orsaka hudirritation vid bad och kan även orsaka stora problem för vattenverk eftersom dess slemtrådar kan sätta igen filter.

## Slide 38
Egenkontroll vid deponier
• Avsevärt förhöjda värden för lakvattenmarkörerna konduktivitet och klorid
i främst juni i Färjestadsbäcken nedströms Djupdalens avfallsanläggning
• Inga indikationer på lakvattenpåverkan från Holkesmossens deponi

## Slide 39
Sammanfattning – miljöproblem 2019
Värmullen:
Dålig status för syrgas
Även bottenfaunan påvisade syrefattigt tillstånd
Gonyostomum i mängder som kan ha varit besvärande vid bad (klåda)
Baggstabäcken:
Måttligt höga medelhalter av bly, både upp- och nedströms (tillfälligt hög halt nedströms)
Arsenikhalterna överskred bedömningsgrunden i HVMFS 2019:25 vid nedströmsstationen
Kraftigt störd bottenfauna vid nedströmslokalen

## Slide 40
Sammanfattning – miljöproblem 2019
Färjestadsbäcken:
Förhöjda värden för främst konduktivitet och klorid indikerade lakvattenpåverkan från Djupdalens
avfallsanläggning
Sundstatjärnet:
Vattenkemin påvisade otillfredsställande näringsstatus (2017-2019)
Växtplankton påvisade dålig näringsstatus
Dålig status för klorofyll och siktdjup (2017-2019)
Kraftig blomning av potentiellt giftbildande blågrönalger

## Slide 41
Klarälven från Färjestad
Trevlig sommar!